Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów wymaganych przez Zamawiającego

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | Rozwiązania i parametry techniczne ofertowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 - spełnia/nie spełnia) |
| Depozytora do kluczy – 1 sztuka (fabrycznie nowy) |
| Producent (wpisać)………………………………………. | Model (wpisać)………………………………………………. |
| 1 | depozytor na minimum 150 kluczy wraz z panelem skrytkowym (minimum 4) |  |
| 2 | panel skrytkowy musi stanowić integralną część obudowy depozytora, a całość musi być zamknięta za drzwiami zabezpieczonymi elektrozamkiem |  |
| 3 | depozytor musi być wykonany w sposób estetyczny, solidna obudowa |  |
| 4 | możliwość późniejszej rozbudowy |  |
| 5 | instalacja na ścianie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu z dokonaniem niezbędnych połączeń kablowych |  |
| 6 | licencja na oprogramowanie do zarządzania – bezterminowo |  |
| 7 | samoczynne przełączanie na źródło zasilania awaryjnego |  |
| 8 | dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od uprawnień |  |
| 9 | możliwość nadawania dowolnych uprawnień dostępu do funkcji depozytora |  |
| 10 | oprogramowanie w języku polskim |  |
| 11 | automatyzacja zarządzania kluczami |  |
| 12 | identyfikacja klucza za pomocą technologii RFID |  |
| 13 | skrytki z identyfikacją RFID |  |
| 14 | ekran dotykowy LCD min 8,5” z menu w języku polskim |  |
| 15 | aplikacja oparta na Winows 10 |  |
| 16 | procesor Intel Atom 1,91 GHz Quad Core, 4 GB RAM DDR3 |  |
| 17 | cyfrowa transmisja danych w Standardzie CAN między modułami depozytora a komputerem zarządzającym |  |
| 18 | mechaniczna blokada breloków |  |
| 19 | plomby i breloki |  |
| 20 | karty zbliżeniowe – 250 sztuk |  |
| 21 | wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych |  |
| 22 | aplikacja Webowa do zdalnego zarządzania |  |
| 23 | certyfikaty |  |

| Wymagana opieka serwisowa i usługi wsparcia: |
| --- |
| 1 | pomoc serwisowa w siedzibie Zamawiającego – usuwanie w trybie priorytetowym usterek technicznych zgłoszonych przez Zamawiającego powodujących nieprawidłowe działanie systemu, oprogramowania, czytników, itp. |  |
| 2 | gwarantowany czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki w ciągu 5 godzin roboczych |  |
| 3 | naprawa błędów krytycznych w ciągu 24 godzin – usterki, które powodują blokadę podstawowych funkcjonalności systemu i uniemożliwiają użytkowanie |  |
| 4 | aktualizacja oprogramowania - bez ponoszenia dodatkowych kosztów |  |
| 5 | zdalne wsparcie serwisowe |  |
| 6 | okres gwarancji 24 miesiące |  |
| 7 | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż depozytora do kluczy. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia osób korzystających z urządzenia. |

......................................................

(miejscowość i data )

……………………............................................................................................

podpis osoby/ osób / uprawnionej /nych / do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę  „Rozwiązania i parametry techniczne ofertowane przez Wykonawcę” podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia” oraz dostarczając wymagane dokumenty

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty .

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.